USB-SCSIデバイスドライバ

－　外部仕様

高エネルギー加速器研究機構　中性子科学研究施設

佐藤節夫

目次

１−イントロダクション						2

１．１：目的

１．２：ハードウェアの概要

１．３：ソフトウェアの概要

２−インストレーション						4

２．１：ハードウェアのインストレーション

２．２：ソフトウェアのインストレーション

２．２．１：ソフトウェアの入手

２．２．２：手動での設定（usb_vme.tar.gzファイルの内容）

２．２．３：LabVIEWのインストレーション

３−ユーザインターフェースの詳細				7

３．１：Linux用USB-VMEライブラリ：u_slib.c

３．１．１：セットアップ関数

３．１．２：VME機器とデータ転送を行なう関数

３．１．３：SCSI情報を得る関数

４−デバイスドライバの使用方法				8

４．１：C言語からの使用方法

４．２：LabVIEWからの使用方法

５−パフォーマンス一覧						9

参考文献								10

USB-SCSIデバイスドライバ　－　外部仕様

１−イントロダクション

１．１：目的

本システムの開発目的は、PC/LinuxのUSB接続でVME機器の操作をすることである。中性子実験施設（KENS）では、マッキントッシュのUSBを使用した、VME機器の操作がすでに行われている。標準装備されているUSBでデータ収集ができ、非常に重宝されている。

しかし、他の研究施設ではPCが多く使用されており、特にソースコードが公開され、安定性に定評のあるlinux上で使用できるようにすることは重要である。そこで、ナショナルインスツルメンツ社のlinux用のLabVIEWを使用して、VME機器の操作ができるようにした。写真１に使用例を載せる。

本稿ではハードウェアの構成、デバイスドライバの概要、インストレーションを解説する。

写真１：linux用のLabVIEWでVME機器の操作

１．２：ハードウェアの概要

ハードウェア構成としては、linuxマシンのUSBから、USB-SCSIアダプタを使用し、SCSI-VMEモジュール(4)を経てVME測定用モジュールを操作する。USB-SCSIアダプタは自作のもの（KENS製）(3)と、ロジテック社のもの（LUB-SC）の両方が使用できる。SCSI-VMEモジュールとVME測定用モジュール(4)もKENS製で、現在、中性子実験で使用しているものである。図１に構成例を示す。

図１：ハードウェア構成例

必要な機器は次の通りである。

USBインターフェース付きのPC。

USB-SCSIアダプタ：ロジテック社のLUB-SC、またはKENS製USB-SCSIアダプタ。

KENS製SCSI-VMEモジュール（8ビット、16ビットデータ幅のみ対応）。

VME電源ラック。VMEモジュール。

１．３：ソフトウェアの概要

USB-VME用ドライバとライブラリを準備し、最終的な測定用ソフトウェアとしてはナショナルインスツルメンツ社のLabVIEWを使用する。これによって、マッキントシュで使用している制御プログラムがそのまま使用できるようになる。使用するソフトウェア次の３種類である。

USB-VME用ドライバ： u_scsi.o（ソース：u_scsi.c）

USB-VME用ライブラリ： u_slib.o（ソース：u_slib.c）

LabVIEW用共有ライブラリ： lib_usb.so（ソース：u_slib.c）

u_slib.oとlib_usb.soは同じソースファイルu_slib.cから作られている。LabVIEWからは共有ファイルの形式でなければならないので、lib_usb.soと形を整えているだけである。lib_usb.soを通してu_scsi.oをアクセスする。

他の言語からはu_slib.oを通してu_scsi.oをアクセスする。開発したソフトウェアの関係を図２に示す。

図２：ソフトウェアの構成

２−インストレーション

２．１：ハードウェアのインストレーション

SCSI-VMEモジュールとVME測定用モジュールをVME電源ラックに装備する。SCSI-VME変換モジュールは一番左側のシステムコントローラ用スロットに挿入する。VME電源ラックの電源を入れ、SCSI-VME変換モジュールにUSB-SCSI変換アダプタを取り付け、USBケーブルを通してlinuxマシンに接続する。

SCSI-VMEモジュールがサポートしているアドレスモードは標準特権データ・アクセス（0x0～0x00ffffff、 AM=0x3d）、拡張特権データ・アクセス（0x01000000～0xfffeffff、AM=0xd）、ショート特権アクセス（0xffff0000～0xffffffff、AM=0x2d）である。これ以外のアドレスモードで動作するVME機器は、今のところサポートされない。

２．２：ソフトウェアのインストレーション

Linux、カーネルのバージョンは2.4.0以上が必要で、さらに、使用するマシンのUSBコントローラチップに合ったカーネル設定（UHCIかOHCIか等）をインストールしておく必要がある。

使用するソフトウェアは、カーネルレベルで動作するデバイスドライバと、その他のユーザレベルで動作するプログラムに分類される。ユーザレベルのプログラムは、C言語で書かれた共有ライブラリファイルと、LabVIEWで書かれた制御プログラムである。

２．２．１：ソフトウェアの入手

ソフトウェアはusb_vme.tar.gzファイルにまとめられており、ウェッブのhttp://www-online.kek.jp/~yasu/Kenshu/satoh.html からダウンロードするか、フロッピーで配付を受ける。各設定は自動で行なうことができる。自分のディレクトリにコピーしたとして、次のように行なう。

$ gzip -dc usb_vme.tar.gz | tar xvf -

$ cd usb_vme

$ make

スーパーユーザになってから

# make install

２．２．２：手動での設定（usb_vme.tar.gzファイルの内容）

デバイスドライバと共有ライブラリファイルはkernelバージョンの違いによって使えない場合が多いので、それぞれのシステムでコンパイルし直すようにしてある。usb_vme.tar.gzファイルの内容と動作は次のようになる。

デバイスドライバはu_scsi.oで、u_scsi.cから作られる。

$ gcc -O -o u_scsi.o -c u_scsi.c -Wall -I/usr/src/linux/include

ライブラリファイルはu_slib.oで、u_slib.cから作られる。

$ gcc -o u_slib.o -c u_slib.c

共有ライブラリファイルはlib_usb.soで、u_slib.cから作られる。

$ gcc -o lib_usb.o -fPIC -g -D_LABVIEW_ -c -Wall u_slib.c -include /usr/local/lv60/cintools/extcode.h

$ gcc -shared -Wl,-soname,lib_usb.so -o lib_usb.so u_slib.o -lc

次にデバイスドライバをシステムへインストールする必要がある。スーパーユーザになり、insmodコマンドで設定する。

# /sbin/insmod u_scsi.o

キャラクタ型ドライバノードを/devに作らなければならない。メジャー番号180、マイナー番号128で作る（USBのメジャー番号は180に決まっている）。

# /bin/mknod -m 666 /dev/u_scsi c 180 128

これでUSBを使用できるようになる。C言語で使用する場合はコンパイル時にu_slib.oを付け加えるだけである。

２．２．３：LabVIEWのインストレーション

共有ライブラリファイルのlib_usb.soはLabVIEWの制御プログラムと同じディレクトリに入れておく。LabVIEWの制御プログラムは、制御するVME測定用モジュールにより変わるが、基本的な動作をする最下位のプログラムはSCSIrwn.viである。

LabVIEWからライブラリ関数の設定を行う。u_slib.cから作られたlib_usb.soを通してデバイスドライバにアクセスする。設定は写真２のように行う。左上の”SCSIrwn.vi”がメインのプログラムになるが、その内部接続を示すダイアグラム画面（右上）が実際の動作を決める。

この写真では、単に共有ファイル呼び出し関数に接続してある。この関数をダブルクリックすると右下の”Call Library Function”画面が表示され、共有ファイルとの接続が行われる。上の欄で共有ファイルを指定し、その中に準備してある関数名を指定する。中央の欄で引き数の設定を行なう。設定ごとに下の欄に結果が表示され、確認が容易にできる。型と引き数の数を一致させられたなら、”OK”を押して終了する。詳しくは文献(5)の第25章、「他の言語で書かれたコードを呼び出す」を参照のこと。

これらの設定がうまく行けば、LabVIEWから使用できるようになる。

写真２：LabVIEWからライブラリ関数の設定

３−ユーザインターフェースの詳細

３．１：Linux用USB-VMEライブラリ：u_slib.c

USB-SCSI変換アダプタとSCSI-VME変換モジュールを使用してVME操作を行なう。このライブラリの関数は大きく３つに分けられる。VMEデバイスのopenやcloseのセットアップ関数、VME機器とデータ転送を行なう関数、SCSI情報を得る関数である。データ転送を行なう関数はマッキントッシュと同じ形式とした。

３．１．１：セットアップ関数

- int usb_open()

  - USBをオープンし、使用できるようにする。省略可。

  - 単一オープンなので、他のプロセスが使用中は-BUSYを返す。0の時使用可。

- int usb_close()

  - USBをクローズする。使用中を解除。

３．１．２：VME機器とデータ転送を行なう関数

- int usb_scsirwsub(int sid, int rw, long add, int len, char *buf)

  - USBとSCSIポートを通してVME機器とキャラクタ配列データ転送を行なう。まだオープンしていない場合、usb_open()を呼ぶ。

  - sid：SCSI ID。0~7。

  - rw：0の時データ読み取り（SCSIオペレーションコード＝0x28）、 1の時データ書き込み（SCSIオペレーションコード＝0x2a）。

  - add：VMEアドレス。32ビット長。0x0～0xffffffが標準特権データ・アクセス（AM=0x3d）、0x1000000～0xfffeffffが拡張特権データ・アクセス（AM=0xd）、0xffff0000～0xffffffffがショート特権アクセス（AM=0x2d）。

  - len：転送を行なう転送バイト数。16ビット長。２バイト以上でビッグエンデアンから、リトルエンデアンへの変換も行なう。

  - buf：転送を行なうキャラクタ配列データ。

３．１．３：SCSI情報を得る関数

- int usb_inquiry(int sid, int len, char *buf)

  - USBを通してSCSIのinquiry命令を実行し、SCSI情報を得る。（SCSIオペレーションコード＝0x12）。まだオープンしていない場合、usb_open()を呼ぶ。

  - sid：SCSI ID。0~7。

  - len：読み取りを行なう転送バイト数。通常36。

  - buf：読み取りを行なうキャラクタ配列データ。

４−デバイスドライバの使用方法

４．１：C言語からの使用方法

C言語からの使用は、u_slib.oとリンクして行なう。次に簡単なソースコードtest_short.cを示す。

#include <stdio.h>

main() {

char buf[100];

unsigned short cm;

usb_inquiry(2, 36, buf);	// SCSI inquiry命令

buf[36] = 0;

printf("inquiry = %s\n", &buf[8]);

cm = 0;

usb_scsirwsub(2, 1, 4, 2, (char*)&cm);	// SCSI命令

}

実行するとSCSI ID2のSCSI情報が表示され、VMEアドレス4にショートワードで0が書きこまれる。コンパイル、リンク、実行の方法は次のようにする。

$ gcc -o test_short test_short.c u_slib.o

$ ./test_short

inquiry = SAT     VME

$

４．２：LabVIEWからの使用方法

LabVIEWからの使用は、写真３の”SCSIrwn.vi”から行う。”SCSI ID”でSCSI IDを設定する。”read/write=0/1”でデータ方向を指定する。0の時が読み出しで、VMEからコンピュータに転送される。1の時が逆方向になる。”VMEaddress”でVMEでのアドレスを設定する。”length(byte)”で転送するバイト数を指定する。書き込みの時”data in”にデータを入力し、読み出しの時”data out”からデータを取り出す。このviは他のviから呼び出すことができる。

写真３：LabVIEWからの使用例

５−パフォーマンス一覧

図３にgettimeofday()関数を使用して測定した転送速度を次に載せる。文献(8)の方法を使用している。1Kバイトづつ転送量を増やして50Kバイトまでの時間を求め、オーバーヘッドを引いている。それぞれで100回の平均値を採っている。この時間から、１秒間に転送できるバイト数を割り出している。

USB-SCSIアダプタの先にはSCSI-VMEモジュールを接続し、TA17XCモジュールとデータの転送を行なった。USB-SCSIアダプタをロジテック製とKENS製についての書き込み、読み出し時の転送速度を求めた。

図３：USB-SCSIアダプタ転送速度グラフ

参考文献

(1)Linux デバイスドライバ, オライリージャパン, ISBN4-900900-73-7

(2)特集「USB 対応機器&デバイスドライバの作成法」, インターフェイス 1998年 11月号, CQ 出版

(3)「USB-SCSI アダプタの製作」, 佐藤節夫, トランジスタ技術 2000年 6月号, CQ 出版

(4)「中性子散乱実験用データ収集用装置の開発」, 佐藤節夫他, KEK Internal 96-14 November 1996 M

(5)Gプログラミングリファレンスマニュアル,NATIONAL INSTRUMENTS

(6) VME/CAMACデバイスドライバ開発専門研修：安芳次

http://www-online.kek.jp/~yasu/Kenshu/

(7) 簡単なskeletonデバイスドライバ：安芳次

http://www-online.kek.jp/~yasu/Kenshu/linux-driver.html

(8) 性能測定：安芳次

http://www-online.kek.jp/~yasu/Kenshu/Kenshu/measurement.html

(9) USB-CAMACデバイスドライバの開発：仲吉一男

http://www-online.kek.jp/~yasu/Kenshu/nakayoshi.html

(10) 制御屋さんのためのLinuxデバイスドライバ製作入門：

http://130.34.89.3/~kumagai/linux/drivers/testframe.html

# Text boxes

u_scsi.o

カーネル

領域

lib_usb.so

u_slib.o

ユーザー

領域

LabVIEW

C言語プログラム等